Теоретическая часть

Числа окружают нас повсюду. Однако, одни и те же числа можно записывать совершено разными способами.

Система счисления (с.с.) – это способ записи (изображения) чисел.

Символы, с помощью которых записывается число в с.с., называются цифрами.

Все с.с. делятся на

| Позиционные Значение цифры зависит от её месторасположения в числе. Позиция цифры в числе называется разрядом. Пример: наша десятичная с.с. | Непозиционные Значение цифры НЕ зависит от её месторасположения в числе Пример: римская с.с. |
| --- | --- |

Совокупность всех различных цифр, используемых в позиционной с.с. для записи чисел, называется алфавитом с.с.

В позиционной с.с. основание системы равно количеству цифр (знаков в алфавите) и определяет, во сколько раз различаются значения цифр соседних разрядов числа.

Примеры некоторых позиционных с.с.

| С.с. | Основание | Алфавит |
| --- | --- | --- |
| Двоичная (2-ич.) | 2 | 0,1 |
| Восьмеричная (8-ич.) | 8 | 0,1,2,3,4,5,6,7 |
| Десятичная (10-ич.) | 10 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 |
| Шестнадцатеричная (16-ич.) | 16 | 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,A,B,C,D,E,F |

В любой позиционной системе счисления число может быть записано в 2 формах: свёрнутой и развёрнутой.

| Свёрнутая форма | Развёрнутая форма |
| --- | --- |
| 123,4510 | 1·102+2·101+3·100+4·10-1+5·10-2 |
| 111102 | 1·24+1·23+1·22+1·21+0·20 |
| 5DC,F716 | 5·162+D·161+C·160+F·16-1+7·16-2 |

Для перевода числа из 10-ич.с.с. в любую другую выполняются следующие действия:

1) Целую часть числа делим нацело на нужное основание до тех пор, пока результат не станет меньше основания. Выписываем последнее частное и все остатки от деления с конца. Получаем целую часть искомого числа.пделенные целые части выписываем последовательно после запятой в буемая точность перевода.

2) Дробную часть числа умножаем на нужное основание, отделяя каждый раз целую часть получившегося числа. Данная операция выполняется, пока в результате не получится целое число или не будет достигнута требуемая точность перевода. Выделенные целые части выписываем последовательно после запятой в искомом числе.

Для перевода числа из произвольной с.с. в 10-ич.с.с. необходимо:

- записать число в развёрнутой форме;

- произвести вычисления.

Перевод между 2-ичной, 8-ичной и 16-ичной с.с. можно осуществлять с помощью таблиц:

| 2-ич.с.с. 8-ич.с.с. 000 0 001 1 010 2 011 3 100 4 101 5 110 6 111 7 | 2-ич.с.с. 16-ич.с.с. 0000 0 0001 1 0010 2 0011 3 0100 4 0101 5 0110 6 0111 7 1000 8 1001 9 1010 A 1011 B 1100 C 1101 D 1110 E 1111 F |
| --- | --- |

В позиционных системах счисления можно производить все 4 известные нам арифметические операции.

1. Сложение.

Алгоритм сложения в любой позиционной с.с. такой же, как и в 10-ич.: сложение осуществляется по разрядам. Важно заметить, что если в результате сложения в разряде получилось число большее или равное основанию с.с., то из этого числа вычитают основание, результат записывают в разряд и в следующий разряд переносят 1.

2. Вычитание.

Алгоритм вычитания в любой позиционной с.с. такой же, как и в 10-ич.: вычитание также осуществляется по разрядам. Если в разряде необходимо вычесть из меньшей цифры большую, то производится заём (основания) из предыдущего разряда.